## Slide 1: Organisasi & Arsitektur Komputer
1
Mardianto, S.Kom., M.Cs
Mardianto.itsc@gmail.com
Set Instruksi

## Slide 2: Arsitektur Komputer
2
Latar Belakang ?
Ada beberapa parameter penting dari CPU
yang berpengaruh pada kinerja dan
produktivitas sistem.
Arsitek Komputer berfokus pada perancangan set instruksi. Adanya kelemahan pada desain set instruksi akan mempengaruhi secara drastis programmer sistem komputer, baik itu
hardware ataupun software.

## Slide 3: CISC Vs RISC
3
Perbandingan CISC dan RISC
Complex Instruction Set
Computing (CISC) Semua sistem yang lama baik itu komputer mainframe atau personal komputer relatif mempunyai sistem CISC. Set Instruksi dibuat kompleks.
Reduce Instruction Set Computing (RISC)
Sistem RISC lebih populer karena tingkat kinerjanya, dibandingkan dengan CISC. Namun karena biaya yang tinggi, sistem RISC hanya
digunakan ketika diperlukan kecepatan khusus. Set Instruksi dibuat simple.

## Slide 4: CISC
4
Complex Instruction Set Computing (CISC)
Set Instruksi
Source Code
Compiler
Object Code
CPU
(Complex)
Program Bahasa
Tingkat Tinggi
Program Bahasa Mesin
Kecil
Memori utama (lambat)
(besar)
Instruksi (PowerFull)
Referensi

## Slide 5: RISC
5
Reduce Instruction Set Computing (RISC)
Set Instruksi
Source Code
Compiler
Object Code
CPU
(simple)
Program Bahasa
Tingkat Tinggi
Program Bahasa Mesin
Besar
Memori utama
(cepat)
(kecil)
Instruksi (simple)
Referensi

## Slide 6: Kelemahan CISC
6
Kelemahan CISC
Kompleksitas CPU
Desain kode instruksi menjadi kompleks karena mempunyai set
instruksi yang besar
Ukuran Sistem dan Biaya Mempunyai banyak sirkuit hardware menyebabkan CPU menjadi kompleks. Hal ini meningkatkan kebutuhan daya listrik
Kecepatan Clock
Karena sirkuit yang besar maka waktu delay juga menjadi
lebih besar
Keandalan
Dengan hardware yang besar maka cenderung mudah terjadi
kegagalan

## Slide 7: Konsep RISC
7
Keep is short and simple
Arsitektur RISC mempunyai fitur sebagai berikut :
Instruksinya sederhana – Set instruksi kecil –
Panjang instruksinya sama untuk semua instruksi – Register untuk penyimpanan operand jumlahnya besar – Arsitektur Load/Store tersedia di register, bukan di memori –
Eksekusi instruksi yang lebih cepat –

## Slide 8: Desain Set Instruksi
8
Pekerjaan yang paling penting dan kompleks dalam mendesain
komputer adalah membuat set instruksi
Kenyamanan Pemrograman Programmer lebih suka mempunyai sebanyak mungkin instruksi supaya operasi yang tepat dapat dikerjakan oleh rangkaian instruksi.Tetapi terlalu banyak instruksi menjadi kompleks dan
memerlukan waktu yang besar
Pengalamatan yang fleksibel Programmer akan suka apabila memungkinkan semua mode pengalamatan operand ada didalam arsitektur. Hal ini memberikan fleksibilitas yang banyak kepada pemrogram.
Jumlah General Purpose Register (GPR) Jika CPU mempunyai register yang banyak, programmer memperoleh pemrosesan dan transfer data yang cepat. Tetapi biaya perangkat keras CPU meningkat dengan banyaknya GPR

## Slide 9: Desain Set Instruksi
9
Pekerjaan yang paling penting dan kompleks dalam mendesain
komputer adalah membuat set instruksi
Target Segmen Pasar Sasaran bidang aplikasi untuk komputer memerlukan operasi-operasi khusus untuk pemrosesan data yang efisien. Komputer scientific harus mempunyai aritmatika floating-point yang tingkat presisinya baik. Sedangkan komputer bisnis harus mendukung aritmetika desimal, dan komputer hiburan harus mempunyai operasi multimedia
Kinerja Sistem Jika sebuah program mempunyai instruksi sedikit, maka kinerja sistem meningkat karena waktu yang digunakan oleh CPU dalam pengambilan instruksi akan berkurang

## Slide 10: Bahasa Rakitan (Assembly)
10
Bahasa rakitan terdiri atas sebuah rangkaian assembly statement
dimana statement (pernyataan) ditulis satu per setiap baris. Setiap baris dalam sebuah program rakitan dibagi menjadi empat field
Label digunakan untuk menyediakan nama-nama simbolik untuk alamat-alamat memori
Opcode Berisi sebuah singkatan simbol unguk operasi yang akan dikerjakan
Operand Digunakan untuk menetapkan konstanta, label, data, register atau sebuah alamat
Komentar Menyediakan tempat bagi dokumentasi untuk menjelaskan apa yang dikerjakan
Label (optional) | OpCode (disyaratkan) | Operand (disyaratkan untuk beberapa instruksi) | Komentar (optional)

## Slide 11: Bahasa Rakitan (Assembly)
11
Mnemonic merupakan sebuah singkatan yang merepresentasikan instruksi bahasa mesin
Mnemonic | Operand | Arti Instruksi
LD | x | Baca operand dari memori (lokasi x) kedalam Accumulator (AC)
ST | x | Simpan isi dari AC kedalam memori (lokasi x)
ADD | x | Tambahkan AC dengan X
SUB | x | Kurangi AC dengan x

## Slide 12: Pemilihan Set Instruksi
12
Pemilihan set instruksi untuk suatu komputer bergantung pada cara
CPU yang disusun. Secara tradisional ada tiga organisasi CPU
dengan konsep instruksi
CPU Berbasis Akumulator CPU Berbasis Register CPU Berbasis Stack

## Slide 13: CPU Berbasis Akumulator
13
Pada mulanya komputer adalah berbasis akumulator. Akumulator berisi satu operand pada instruksi, demikian juga hasilnya disimpan pada akumulator.
ACC
IR
PC
Data
(memori)
instruksi

## Slide 14: Contoh Program CPU Berbasis Akumulator
14
Tuliskan sebuah program bahasa rakitan dalam arsitektur CPU akumulator untuk menyelesaikan statemen
X = (A+B) – (C+D)
SUB X
LD C : Salin C ke dalam akumulator
ADD D : Jumlahkan D dengan isi akumulator dan hasilnya disimpan di akumulator (akumulator berisi C+D)
ST X : Simpan hasil C+D dalam lokasi X
LD A : Salin A ke dalam akumulator
ADD B : Jumlahkan B ke dalam akumulator dan simpan hasilnya didalam
akumulator (akumulator berisi A+B)
: Perkurangkan isi akumulator dengan X dan simpan hasilnya dalam akumulator
ST X : Simpan isi akumulator ke dalam lokasi memori X

## Slide 15: Keuntungan dan Kekurangan CPU Berbasis Akumulator
15
Keuntungan dan Kekurangan
Kelebihan Isi akumulator diperuntukkan bagi satu operand, karena itu tidak memerlukan field alamat (untuk satu
operand) dalam instruksi.
Siklus instruksi memerlukan waktu yang singkat, karena dalam pengambilan instruksi tidak ada siklus
pengambilan operand
Kekurangan
Ukuran program menjadi panjang karena banyak menggunakan instruksi yang ekspresinya kompleks.
Waktu eksekusi program bertambah karena banyaknya jumlah instruksi dalam program

## Slide 16: CPU Berbasis Register
16
Banyak register sebagai akumulator. Penggunaan register-register tersebut menghasilkan program yang pendek dengan instruksi yang sedikit.
Register
IR
PC
Data
(memori)
instruksi
Register
Register

## Slide 17: Contoh Program CPU Berbasis Register
17
Tuliskan sebuah program bahasa rakitan dalam arsitektur CPU register untuk menyelesaikan statemen
X = (A+B) – (C+D)
Penyelesaian menggunakan memori-register
LD R1, A : Salin A ke dalam register R1
ADD R1, B : Jumlahkan isi R1 dengan B dan hasilnya disimpan di R1
LD R2, C : Salin C ke dalam R2
ADD R2, D : Jumlahkan isi R2 dengan D dan simpan hasilnya dalam R2 SUB R1, R2 : Kurangkan isi R1 dengan R2 dan simpan hasilnya dalam R1 ST R1, X : Simpan hasil R1 ke dalam lokasi memori X

## Slide 18: Contoh Program CPU Berbasis Register
18
Tuliskan sebuah program bahasa rakitan dalam arsitektur CPU register berbasis load store untuk menyelesaikan statemen
X = (A+B) – (C+D)
Penyelesaian menggunakan load store register
LOAD R1, A LOAD R2, B LOAD R3, C
: Salin A ke dalam register R1
: Salin B ke dalam register R2
: Salin C ke dalam register R3
LOAD R4, D : Salin D ke dalam register R4
ADD R5, R3, R4 : operasi aritmatika R5  R3+R4, (R5 = C+D)
ADD R6, R1, R2 : operasi aritmatika R6  R1+R2, (R6 = A+B)
SUB R7, R6, R5 : operasi aritmetika R7  R6 - R5,(R7 = (A+B) – (C+D))
STORE R7, X : Salin isi R7 ke dalam X

## Slide 19: Keuntungan dan Kekurangan CPU Register – Load Store
19
Keuntungan dan Kekurangan Mesin Load Store (tiga operand)
© Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T.
Kelebihan
Sederhana - Instruksi menggunakan jumlah
siklus yang sama
Relatih mudah -
Kekurangan
Jumlah instruksi yang lebih banyak
Tidak semua instruksi
memerlukan tiga operand
Bergantung pada kompiler yang baik

## Slide 20: CPU Berbasis Stack
20
© Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T.
Stack merupakan daftar yang didorong kebawah dengan mekanisme akses LIFO (Last in First Out). Stack menyimpan operand-operand. Suatu register digunakan untuk menunjuk ke alamat lokasi kosong pada puncak stack. Register ini dikenal
dengan Stack Pointer (SP).
POP = suatu item diambil dari Stack PUSH = suatu item disimpan di stack

## Slide 21: CPU Berbasis Stack
21
10000
1FFFF
10000
1FFFD
1FFFE
1FFFF
1FFFF
SP = 1FFFFH
SP = 1FFFDH
SP = 10000H
a. Stack Kosong
b. Setelah PUSH 2 byte
c. Stack Penuh
Puncak
stack
Puncak stack
Puncak stack

## Slide 22: Contoh Program CPU Berbasis Stack
22
Tuliskan sebuah program bahasa rakitan dalam arsitektur CPU berbasis Stack untuk menyelesaikan statemen
X = (A+B) – (C+D)
Statement | Isi Stack Setelah Eksekusi Instruksi | Lokasi Stack yang diduduki
PUSH A | A | 1
PUSH B | A,B | 2
ADD | A + B | 1
PUSH C | (A+B), C | 2
PUSH D | (A+B), C, D | 3
ADD | (A+B), (C+D) | 2
SUB | (A+B) - (C+D) | 1
POP X | Kosong | 0

## Slide 23: Keuntungan dan Kekurangan CPU Stack
23
Keuntungan dan Kekurangan
Kelebihan
Pemrograman mudah/efisiensi
kompiler tinggi
Instruksi pendek karena tidak
mempunyai alamat
Kekurangan
Diperlukan sirkuit hardware tambahan untuk implementasi stack
Ukuran program meningkat

## Slide 24: Panjang Instruksi
24
Kekurangan Ukuran Instruksi
Apabila Terlalu Pendek Akan terlalu banyak instruksi dalam program sehingga banyak waktu yang terbuang untuk pengambilan
instruksi
Ukuran program bertambah sehingga kebutuhan memori juga semakin
bertambah
Apabila Terlalu Panjang Instruksi menempati ruang memori yang lebih besar, meningkatkan kebutuhan memori sistem
Lebar bus data besar atau pengambilan instruksi lebih memakan waktu

## Slide 25: Format Instruksi
25
Umumnya format instruksi terdiri atas kode operasi dan operand.
Suatu instruksi memberikan paling banyak empat informasi pada CPU :
Operasi yang akan dikerjakan oleh instruksi
1
Operand (data) yang harus dioperasikan
2
Lokasi (memori atau register) dimana hasil operasi disimpan
3
Lokasi memori dimana instruksi berikutnya harus diambil
4
ADD Opcode | Alamat Operand I | Alamat Operand II | Alamat Hasil | Alamat Instruksi Berikutnya

## Slide 26: Pengalamatan Immediete
26
Pengalamatan Immediete
Merupakan mode pengalamatan yang tidak melakukan aktivitas
pengambilan operand Tanda # digunakan untuk menunjukkan bahwa konstanta yang mengikuti
tanda tersebut adalah immediate operand
MOVE #26, R1
ADD #26, R1
OPCode | Operand

## Slide 27: Pengalamatan Langsung
27
OPCode | Alamat Memori
LOAD R1, X  Salin isi lokasi memori X ke dalam register R1
MOV Y, X  Salin isi lokasi memori X ke dalam lokasi Y
Memori
Operand

## Slide 28: Pengalamatan Tidak Langsung
28
OPCode | Alamat Tak Langsung (X)
MOV (X), R1 Isi dari lokasi yang mempunyai alamat X disalin ke register R
Memori
Y
:
Operand
X
Y
Pengalamatan tak langsung memori Pengalamatan tak langsung register

## Slide 29: Pengalamatan Tidak Langsung Register
29
OPCode | Register (Ri)
Memori
:
Operand
3300
3300
Register (Ri)

## Slide 30: Pengalamatan Register
30
Pengalamatan Register Secara konseptual pengalamatan register mirip dengan pengalamatan langsung, kecuali lokasi memori digantikan dengan register untuk menyimpan operand. Instruksi berisi nomor register yang mempunyai
operand.
OPCode | Register (R)
ADD R1, R2 
Jumlahkan isi register R1 dengan R2
kemudian hasilnya disimpan di R1. Kedua operand menggunakan pengalamatan register.

## Slide 31: Pengalamatan Indeks
31
OPCode | Nilai X
Memori
Operand
Register (Rind)
+
LOAD X(Rind), Ri
Instruksi ini menyalin operand
alamat hasil penjumlahan nilai X dengan nilai register
Rind ke dalam register Ri

## Slide 32: Latihan
32
Tuliskan sebuah program bahasa rakitan untuk menyelesaikan statemen
X = (A * B) + (C * D)
Dengan menggunakan :
CPU berbasis akumulator
CPU berbasis register
CPU berbasis stack
Keterangan : Perkalian = MUL Pertambahan = ADD

## Slide 33: Jawaban Latihan
33
X
= (A x B) + (C x D
)
Berbasis Akumulator | Berbasis register | Berbasis Stack
LD A | LD R1, A | PUSH A
MUL B | MUL R1, B | PUSH B
ST X | LD R2, C | MUL
LD C | MUL R2, D | PUSH C
MUL D | ADD R1, R2 | PUSH D
ADD X | ST R1, X | MUL
ST X |  | ADD
 |  | POP X
X = (A x B) + (C x D)

## Slide 34: Latihan
34
Tuliskan sebuah program bahasa rakitan untuk menyelesaikan statemen
Y = (A – B) * ( C / D)
Y = (A – B) / (C + D * E)
Dengan menggunakan :
CPU berbasis akumulator
CPU berbasis register
CPU berbasis stack
Keterangan : Perkalian = MUL Pertambahan = ADD Pembagian = DIV

## Slide 35: Thank You
35
To Be Continued..