## Slide 1: Organisasi & Arsitektur Komputer
1
Mardianto, S.Kom., M.Cs
Mardianto.itsc@gmail.com
Logika Digital

## Slide 2: Pendahuluan Gerbang Logika
2

## Slide 3: Gerbang Logika
3
Pengertian Gerbang Logika?
Gerbang merupakan rangkaian dengan satu atau lebih
sinyal input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal
output
Gerbang Logika dinyatakan dengan dua keadaan Tegangan Tinggi / Ada Tegangan = Logika 1 – Tegangan Rendah / Tidak ada Tegangan = Logika 0 –
Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan
Aljabar Boolean

## Slide 4: Gerbang Logika Dasar
4
Tipe Gerbang Logika Dasar
Pada sistem digital hanya terdapat tiga buah gerbang
logika dasar yaitu
AND OR NOT

## Slide 5: Gerbang Logika AND
5
Pengertian Gerbang Logika AND?
Gerbang Logika AND merupakan gerbang logika
dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan
dengan satu sinyal keluaran
Sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan
tinggi

## Slide 6: Gerbang Logika AND
6
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Y = A AND B

## Slide 7: Gerbang Logika AND
7
Memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri

## Slide 8: Gerbang Logika AND
8
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati

## Slide 9: Gerbang Logika AND
9
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Mati

## Slide 10: Gerbang Logika AND 10
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Mati
ON | OFF | Mati

## Slide 11: Gerbang Logika AND 11
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Mati
ON | OFF | Mati
ON | ON | Menyala
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 12: Gerbang Logika OR 12
Pengertian Gerbang Logika OR?
Gerbang Logika OR merupakan gerbang logika dasar
yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan
satu sinyal keluaran
Sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal
masukan tinggi

## Slide 13: Gerbang Logika OR 13
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Y = A OR B

## Slide 14: Gerbang Logika AND 14
Memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel
© Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T.

## Slide 15: Gerbang Logika OR 15
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati

## Slide 16: Gerbang Logika OR 16
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Menyala

## Slide 17: Gerbang Logika OR 17
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Menyala
ON | OFF | Menyala

## Slide 18: Gerbang Logika OR 18
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Menyala
ON | OFF | Menyala
ON | ON | Menyala

## Slide 19: Gerbang Logika NOT 19
Pengertian Gerbang Logika NOT?
Gerbang Logika NOT merupakan gerbang logika
dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan
sebuah sinyal keluaran
Sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan
rendah

## Slide 20: Gerbang Logika NOT 20
A | Y
0 | 1
1 | 0
Y = NOT A

## Slide 21: Gerbang Logika NOT 21
Memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor

## Slide 22: Gerbang Logika NOT 22
S | Lampu
OFF | Nyala
S | Lampu
0 | 1

## Slide 23: Gerbang Logika NOT 23
S | Lampu
OFF | Nyala
ON | Mati
S | Lampu
0 | 1
1 | 0

## Slide 24: Resume Logika Digital Dasar
24

## Slide 25: Resume Logika Digital Lain
25

## Slide 26: Resume Logika Digital Lain (Cont..)
26

## Slide 27: Menurunkan Tabel Kebenaran
27
A | B | Ā | Y
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 28: Menurunkan Tabel Kebenaran
28
A | B | C | B+C | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 29: Menurunkan Tabel Kebenaran
29
A
B
C
D
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

## Slide 30: Aturan Aljabar Boolean
30

## Slide 31: Aturan Aljabar Boolean
31

## Slide 32: Teorema De Morgan
32

## Slide 33: Teorema De Morgan
33

## Slide 34: Rangkaian Kombinasi
34
Gerbang Logika dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan fungsi baru
Contoh kombinasi 2 Gerbang :
A | B | Q=A.B | 
0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 

## Slide 35: Rangkaian Kombinasi
35
Contoh kombinasi 3 Gerbang :
X Y Z | F = X + Y . Z
0 0 0 | 0
0 0 1 | 1
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 1
F = X + Y Z

## Slide 36: Latihan 36
A = 1 0 1 0 0 1 0 1
B = 1 0 0 1 1 1 0 0 Y = ?
Buatkan tabel kebenaran Y dengan menggunakan :
AND
OR
NOT
NAND
NOR
EX-OR
EX-NOR

## Slide 37: Oleh-oleh Kuliah 37
a b
Buatkan tabel kebenaran c
c

## Slide 38: Thank You
38
To Be Continued..