## Slide 1: Organisasi & Arsitektur Komputer
1
© FTI Sistem Informasi- USN
Mardianto, S.Kom., M.Cs
mardianto.itsc@gmail.com
2013
Internal Memori

## Slide 2: Hirarki Memory
2

## Slide 3: Pengemasan (Packaging)
3

## Slide 4: Pengemasan (Packaging)
4
Gambar (a)
EPROM yang merupakan keping 8 Mbit yang
diorganisasi sebagai 1Mx8
Organisasi dianggap sebagai kemasan satu
word per keping
Kemasan terdiri dari 32 pin, yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar

## Slide 5: Pengemasan (Packaging)
5
Gambar (b)
Keping 16 Mbit yang diorganisasikan sebagai 4Mx4
Terdapat sejumlah perbedaan dengan keping ROM, karena ada operasi tulis maka pin-pin data merupakan input/output yang dikendalikan oleh WE (Write Enable) dan OE
(Output Enable)

## Slide 6: Pengemasan (Packaging)
6
Alamat word yang sedang diakses. Untuk 1M word, diperlukan sejumlah 20 alamat. (2 ^20 = 1M)
Data yang akan dibaca terdiri dari 8 saluran (D0 – D7) Catu daya keping adalah Vcc
Pin Ground Vss Tegangan program (Vpp)

## Slide 7: Pengemasan (Packaging)
7

## Slide 8: Error Correction
8
Dalam fungsi penyimpanan, memori dimungkinkan
mengalami kesalahan
Kesalahan berat yang biasanya merupakan
kerusakan fisik memori
Kesalahan ringan yang berhubungan dengan data yang disimpan, dapat dikoreksi kembali
Koreksi kesalahan data yang disimpan diperlukan dua mekanisme yaitu pendeteksian dan perbaikan
kesalahan

## Slide 9: Cache Memori
9
Cache Memory merupakan memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi, digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU.
Memori ini mempunyai kecepatan lebih tinggi daripada RAM, tetapi harganya lebih mahal
Mempercepat kerja memori sehingga mendekati
kecepatan prosessor
Cache memori berisi salinan memori utama

## Slide 10: Cache Memori 10

## Slide 11: Cache Memori 11

## Slide 12: Cache Memori 12

## Slide 13: Cache Memori 13
Memori ini digunakan untuk mejembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah
Dengan menggunakan cache, sejumlah data dapat dipindahkan ke memori ini dalam sekali waktu, kemudian ALU akan mengambil data tersebut
Dengan pendekatan ini, pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat daripada apabila CPU mengambil data secara langsung dari RAM

## Slide 14: Cache Memori 14
Supaya kinerja CPU lebih efisien, maka diantara CPU dan RAM terdapat Cache Memory untuk mengurangi waktu tunda yang terjadi ketika proses lalu lintas data dari CPU ke RAM atau sebaliknya
If Cache Memory not Available ??
Tanpa cache memory maka CPU harus menunggu sampai data diterima dari RAM. Atau harus menunggu hasil proses selesai disimpan di RAM baru
proses tersebut bisa dilaksanakan

## Slide 15: Cara Kerja Cache Memori 15
Processor mencari data yang diperlukan pada cache Jika ditemukan, processor akan langsung membacanya dengan jeda waktu yang sangat kecil
Jika data yang dicari tidak ditemukan, processor
akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya
lebih rendah
Kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer
secara keseluruhan

## Slide 16: Elemen Cache Memori 16

## Slide 17: Kapasitas Cache Memori 17
AMD mengeluarkan processor K5 dan K6 dengan
cache sebesar 1MB, tetapi ternyata kinernyanya
tidak bagus
Intel mengeluarkan processor tanpa cache yaitu seri Celeron, tetapi kinerjanya sangat buruk terutapa untuk operasi data yang besar, floating point dan 3D
Sejumlah penelitian telah menjurkan ukuran cache antara 1 KB s/d 512 KB akan lebih optimum

## Slide 18: Ukuran Cache Memori 18
Ukuran cache disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kinerja memori. Semakin besar ukuran dari cache memori akan mengakibatkan semakin lambat karena semakin banyak dalam jumlah pengalamatan

## Slide 19: Cache
19
Perangkat menyimpan cepat dan kecil. Berfungsi sebagai area antara dengan data yang berada pada penyimpanan yang lambat dan besar
Ide dasar dari hirarki memori :
Untuk setiap k, device pada level k yang lebih cepat dan kecil merupakan cache dari device yang lebih lambat dan besar pada level k+1
Mengapa hirarki memori digunakan ?
Program cenderung untuk mengakses data pada level k lebih sering dari data pada level k+1
Penyimpanan pada level k+1 dapat lebih lambat, besar dan
harga per bit lebih rendah

## Slide 20: Cache pada Hirarki Memori 20

## Slide 21: Konsep Umum Cache 21

## Slide 22: Konsep Umum Cache Memory 22
www.ekobudisetiawan.om

## Slide 23: L1 Cache 23

## Slide 24: Organisasi Cache Memory 24

## Slide 25: Pengalamatan Cache 25

## Slide 26: Direct Mapped Cache 26

## Slide 27: Mengakses Direct Mapped Cache 27

## Slide 28: Mengakses Direct Mapped Cache 28

## Slide 29: Set Associative Cache 29

## Slide 30: Mengakses Set Associative Cache 30

## Slide 31: Mengakses Set Associative Cache 31

## Slide 32: Mengakses Set Associative Cache 32
© Teknik Informatika - UNIKOM
2013
Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T.

## Slide 33
33

## Slide 34: Thank You
34
To Be Continued..