## Slide 1: Organisasi & Arsitektur Komputer
1
Mardianto, S.Kom., M.Cs
Mardianto.itsc@gmail.com
Unit Input - Output

## Slide 2: Flash Back 
2
Pengertian Komputer - 1
Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi
(By : Robert Blissmer, 1985)
Menerima Input
1
Memproses Input
2
Untuk menghasilkan Output
3

## Slide 3: Fungsi Komponen Komputer
3
Input / Output Komputer
Input Device Media untuk memasukan data dari luar kedalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan
informasi yang diperlukan
e.g : keyboard, mouse, joystick, microphone
Output Device Media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Hasil keluaran tersebut dapat berupa hardcopy, softcopy, atau
sound
I/O Port Digunakan untuk menerima atau mengirim data/informasi keluar sistem komputer. I/O Port juga menghubungkan peralatan input dan output komputer

## Slide 4: Modul Input / Output
4
Pengertian Modul Input/Output
Merupakan peralatan antarmuka (interface) bagi sistem bus untuk
mengontrol satu atau lebih perangkat I/O
Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi merupakan sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi
antara perangkat I/O dan bus komputer

## Slide 5: The Reason of Modul I/O
5
Alasan Penggunaan Modul I/O
Metode Operasi yang bervariasi Bervariasinya metode operasi peralatan sehingga tidak praktis apabila sistem komputer yang digunakan harus menangani berbagai macam sistem peralatan tersebut
Kecepatan transfer data Kecepatan transfer data perangkat I/O umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU ataupun Memori
Format data Digunakan untuk menerima atau mengirim data/informasi keluar sistem komputer. I/O Port juga menghubungkan
peralatan input dan output komputer

## Slide 6: Fungsi Utama Modul I/O
6
Fungsi Modul I/O
Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem
bus
Antarmuka Ke CPU & Memori
Antarmuka dengan Peralatan lain
Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan lainnya dengan menggunakan link data tertentu

## Slide 7: Generic Modul of I/O Module
7

## Slide 8: Perangkat Eksternal
8
I/O Value
Mesin komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar sehingga komputer tidak akan berfungsi apabila tidak ada interaksi dengan dunia luar
Bagaimana kita bisa menginstruksikan CPU untuk melakukan suatu operasi apabila
tidak ada keyboard ?
Bagaimana kita melihat hasil kerja sistem komputer bila tidak ada monitor ?

## Slide 9: Klasifikasi Perangkat Eksternal
9
Klasifikasi Perangkat Eksternal
Human Readable Perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya : monitor, keyboard, mouse,
printer, joystick
Machine Readable Perangkat yang bergubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor untuk monitoring dan kontrol suatu
peralatan sistem
Communication
Perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh.
Contohnya : NIC dan Modem

## Slide 10: Fungsi Modul I/O
10
Fungsi Modul I/O
Modul I/O merupakan suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat luar dan bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan
memori utama ataupun register CPU.
Control & Timming
1
2
3
4 Buffer Data
Komunikasi Perangkat Eksternal
Komunikasi CPU
Koreksi Error
5

## Slide 11: Fungsi Modul I/O
11
Control and Timing
Fungsi kontrol dan waktu merupakan hal yang penting untuk
mensinkronkan kerja masing-masing komponen dari komputer
CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan
pola dan kecepatan transfer data yang beragam
Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatuh sistem secara keseluruhan

## Slide 12: Fungsi Modul I/O
12
Contoh kontrol pemindahan data dari peralatan ke CPU
Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O Modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU
Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O
Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu
dari peripheral
Data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan oleh modul I/O sehingga paket-paket data
dapat diterima CPU dengan baik

## Slide 13: Fungsi Modul I/O
13
Fungsi komunikasi CPU & Modul I/O
Command Decoding Merupakan modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah : Read sector, scan record
Data
Pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data
Status Reporting Pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat yang umumnya berupa status kondisi Busy atau ready
Address Recognition
Setiap modul I/O harus mengetahui alamat peralatan yang
dikontrolnya

## Slide 14: Fungsi Modul I/O
14
Fungsi komunikasi peralatan

## Slide 15: Fungsi Modul I/O
15
Buffering
Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat lain dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat lain lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan

## Slide 16: Fungsi Modul I/O
16
Deteksi Kesalahan
Apabila pada perangkat komputer terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kesalahan pada printer seperti : kertas tergulung, tinta habis dan lain sebagainya

## Slide 17: Struktur Modul I/O
17
Programmable Peripheral Interface
Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka, sehingga terdapat fungsi pengaturan
dan switching pada blok logika I/O

## Slide 18: Teknik Input / Output
18
Terdapat tiga buah teknik dalam operasi I/O yaitu I/O terprogram, interrupt-driven I/O, dan DMA (Direct Memory Access). Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan, yang penggunannya disesuaikan sesuai degan unjuk kerja
masing-masing teknik.
I/O Terprogram
1
Interrupt Driven I/O
2
Direct Memory Access
3

## Slide 19: Teknik Input / Output
19
Ada dua jenis transfer data, yaitu :
Transfer dari perangkat input ke memori – Transfer dari memori ke perangkat output –
CPU
Device Input
Memori
Device Output
Operasi Input
Operasi
Output
sinyal kontrol data

## Slide 20: Teknik Input / Output
20
Ada dua teknik pelaksanaan transfer data, yaitu : Transfer data melalui CPU (metode software) – Transfer data tanpa melalui CPU (metode hardware) –
Transfer Data
Melalui CPU
(Metode Software)
Tanpa Melalui CPU
(Metode Hardware)
Programmed Mode
Interrupt Mode
DMA Mode

## Slide 21: Teknik Input / Output
21
Untuk memindahkan byte data dari input perangkat, langkahnya :
1A – Baca byte data dari perangkat input ke CPU
1B – Pindahkan Byte data dari CPU ke lokasi memori
CPU
Device Input
Memori
Device Output
1A
1B
1B
1A

## Slide 22: Teknik I/O Terprogram
22
Proses Data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, dan monitoring perangkat. Untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan sebuah perintah I/O yang akan
dilakukan
Kelemahan Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan sehingga akan membuang waktu. Dalam teknik ini modul I/O tidak dapat melakukan
interupsi kepada CPU.

## Slide 23: Klasifikasi Perintah I/O
23
Perintah Control Perintah ini digunakan untuk mengaktivasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya.
Perintah Test Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan perangkatnya. CPU perlu mengetahui perangkatnya dalam
keadaan aktif dan siap digunakan
Perintah Read Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data untuk disimpan didalam buffer internal, untuk kemudian paket data dikirim melaui data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfer
Perintah Write
CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data
untuk diberikan pada perangkat tujuan

## Slide 24: Klasifikasi Perintah I/O
24
Dalam teknik I/O Terprogram, terdapat dua macam implementasi
perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O yaitu memory-mapped
I/O dan isolated I/O.
Memory-Mapped I/O Terdapat tempat untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Keuntungannya adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan
banyak ruang memori alamat
Isolated I/O Dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang ilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran
perintah output

## Slide 25: Ilustrasi Diagram Blok Programmed I/O
25
Langkah 1. Pembacaan Status Device Langkah 2. Transfer data dari / ke memori Langkah 3. Pengiriman data ke / dari device
Ketiga langkah tersebut diulangi untuk setiap byte, setelah langkah 1, langkah 2 dikerjakan apabila device siap, jika tidak maka langkah 1 diulangi kembali
Memori
CPU
Pengontrol Disk
Disk
Drive
2. data
3. data
1. status
Ready
.

## Slide 26: Diagram Transfer Data Programmed I/O
26
Mulai
Periksa/baca status Disk
Diker jakan
?
Ke instruksi selanjutnya
tidak
Disk Siap
?
ya
Kirim data dari memori ke disk atau sebaliknya
ya
tidak

## Slide 27: Interrupt Driven I/O
27
Teknik Interrupt Driven I/O memungkinkan proses tidak membuang- buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O, bersamaan perintah I/O dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya.
Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya yaitu CPU
melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada
waktu tunggu bagi CPU

## Slide 28: Ilustrasi Diagram Blok Interrupt Driven I/O
28
Langkah 1. Pemberian Command / Perintah Langkah 2. Pelayanan Interupsi
Langkah 3. Pembacaan Status
Langkah 4. Transfer data dari / ke memori Langkah 5. Pengiriman data dari / ke device
Memori
CPU
Pengontrol Disk
Disk Drive
4
1
2
3
5

## Slide 29: Diagram Transfer Data Interrupt Mode I/O
29
Mulai
Berikan permintaan baca atau tulis ke disk
Transfer data antara disk dan memori
Kerjakan Pemrosesan lain hingga disk memberikan interupsi
Interupsi menyebabkan pemrosesan yang sekarang dihentikan
Kembali dari interupsi, pemrosesan normal dilanjutkan
Ke instruksi selanjutnya

## Slide 30: Direct Memory Access (DMA)
30
Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O Terprogram dan Interrupt Driven I/O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini
menyebabkan pada :
Kelajuan transfer I/O tergantung pada kecepatan operasi CPU – Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung –

## Slide 31: Direct Memory Access (DMA)
31
Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA
CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi
lengkap pada DMA dan akhir proses saja
Dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak
terganggu dengan interupsi

## Slide 32: Direct Memory Access (DMA)
32
Parameter-parameter DMA berikut disediakan oleh software ke pengontrol
DMA :
Alamat awal memori -
Jumlah Byte - Arah : input atau output –
Alamat awal memori menetapkan lokasi memori dari mana byte data
disimpan atau dibaca.
Jumlah byte menetapkan jumlah byte yang akan ditransfer.
Arah menetapkan apakah transfer data adalah input atau output.

## Slide 33: Blok Diagram DMA
33

## Slide 34: Konfigurasi Modul DMA
34

## Slide 35
35
Diagram Blok DMA Mode I/O
Jawaban Data
Sinyal Byte Akhir
Parameter DMA
Perintah Tulis
Permintaan Data
Alamat
Sinyal Baca
Data
9. Interupsi
1
CPU
Pengontrol
Disk
Hardisk
Pengontrol
DMA
Memori
2
3 7 8
9
6
4,5,6

## Slide 36: Diagram Transfer Data DMA Mode I/O
36
Mulai
CPU melakukan Setup pada Disk untuk transfer DMA
CPU mengeksekusi proses yang lain
Ke instruksi selanjutnya
Device DMA memulai transfer independen CPU
Device DMA menginterupsi CPU bila
sudah selesai

## Slide 37: Sistem Bus
37
Buat makalah mengenai penjelasan detail dari :
Pengertian Sistem Bus
ISA Bus
PCI Bus
AGP Bus
PCI Express Bus
Paralel Port
Serial Port
USB Port
Firewire Port
HDMI Port
Ketentuan :
Type file docx
Nama File : NIM_NAMA_KELAS_SISTEM BUS
- Upload Via Kuliah Online Deadline 2 Minggu

## Slide 38: Thank You
38
To Be Continued..